Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego dla Warszawy oraz na terenie w województwie mazowieckim poza Warszawą zestawiono w tabeli 1 i 2

Tabela 1. Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie m.st. Warszawy w 2006 roku

| Miejscowość | Ulica | Data pomiaru | Lokalizacja punktów pomiarowych | Pora dnia | Pora nocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAeq1) dla pory dnia [dB] | ∆ Laeq2) [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] | LAeq dla pory nocy [dB] | ∆ Laeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] |
| Warszawa | Fragment ulicy Lazurowej | 24-04-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,2 | 1,00 | 1429 | 103 | 66,6 | 1,60 | 148 | 26 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 2 m w odległości 45 m od skrajnego pasa ruchu. | 63,4 | 0,92 | 1429 | 103 | 57,4 | 1,57 | 148 | 26 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 45 m od skrajnego pasa ruchu. | 65,3 | 0,92 | 1429 | 103 | 59,3 | 1,59 | 148 | 26 |
| Warszawa | Fragment ulicy Lazurowej | 12-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 73,8 | 1,0 | 1174 | 110 | 67,8 | 1,5 | 453 | 48 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 45 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,5 | 1,0 | 1174 | 110 | 62,2 | 1,5 | 453 | 48 |
| Warszawa | Fragment ulicy Puławskiej na wysokości ul. Pelikanów | 22-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 75,2 | 0,91 | 4719 | 356 | 68,7 | 1,29 | 495 | 67 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 2 m w odległości 19 m od skrajnego pasa ruchu. | 68,1 | 0,92 | 4719 | 356 | 60,5 | 1,29 | 495 | 67 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 19 m od skrajnego pasa ruchu. | 70,4 | 0,91 | 4719 | 356 | 63,2 | 1,30 | 495 | 67 |
| Warszawa | Fragment ulicy Puławskiej na wysokości ul. Pelikanów | 19-09-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 75,0 | 1,0 | 2602 | 346 | 71,0 | 1,1 | 758 | 187 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 19 m od skrajnego pasa ruchu. | 69,5 | 1,0 | 2602 | 346 | 66,2 | 1,1 | 758 | 187 |
| Warszawa | Fragment ulicy Połczyńskiej na wysokości ul. Lazurowej | 27-04-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 74,8 | 0,91 | 2252 | 323 | 73,4 | 0,95 | 662 | 269 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 2 m w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu. | 68,5 | 0,94 | 2252 | 323 | 67,9 | 0,96 | 662 | 269 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu. | 68,8 | 0,93 | 2252 | 323 | 67,5 | 0,95 | 662 | 269 |
| Warszawa | Fragment ulicy Połczyńskiej na wysokości ul. Lazurowej | 10-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 74,8 | 1,0 | 2602 | 346 | 73,1 | 1,2 | 758 | 187 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu. | 68,1 | 1,2 | 2602 | 346 | 67,6 | 1,0 | 758 | 187 |
| Warszawa | Fragment Al. Wilanowskiej na wysokości ul. Przyczółkowskiej | 08-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,5 | 0,97 | 2654 | 245 | 66,3 | 1,52 | 290 | 28 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 2 m w odległości 36 m od skrajnego pasa ruchu. | 65,1 | 0,96 | 2654 | 245 | 59,3 | 1,47 | 290 | 28 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 36 m od skrajnego pasa ruchu. | 63,9 | 0,93 | 2654 | 245 | 57,6 | 1,47 | 290 | 28 |
| Warszawa | Fragment Al. Wilanowskiej na wysokości ul. Przyczółkowskiej | 17-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 73,6 | 1,0 | 2531 | 283 | 66,5 | 1,3 | 510 | 60 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 36 m od skrajnego pasa ruchu. | 64,2 | 1,0 | 2531 | 283 | 57,3 | 1,2 | 510 | 60 |
| Warszawa | Fragment ulicy Modlińskiej na wysokości ul. Obrazkowej | 20-04-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,1 | 0,91 | 4060 | 394 | 68,3 | 1,13 | 1385 | 169 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 2 m w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu. | 61,7 | 0,90 | 4060 | 394 | 59,1 | 1,10 | 1385 | 169 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu. | 63,7 | 0,91 | 4060 | 394 | 61,2 | 1,09 | 1385 | 169 |
| Warszawa | Fragment ulicy Modlińskiej na wysokości ul. Obrazkowej | 26-09-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 73,9 | 1,0 | 3527 | 370 | 69,1 | 1,3 | 685 | 130 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,1 | 1,0 | 3527 | 370 | 61,6 | 1,2 | 685 | 130 |

- ∆ LAeq – niepewność równoważnego poziomu dźwięku

Tabela 2. Pomiary hałasu drogowego na terenie województwa mazowieckiego poza Warszawą w 2006 roku

| Miejscowość | Ulica (Miejsce) | Data pomiaru | Lokalizacja punktów pomiarowych | Pora dnia | Pora nocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAeq1) dla pory dnia [dB] | ∆ Laeq2) [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] | LAeq dla pory nocy [dB] | ∆ Laeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] |
| Ciechanów | Ul. 17 stycznia 3 | 11-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m nad poziomem terenu w odległości 3,5 m od budynku mieszkalnego. | 68,7 | 1,7 | 1082 | 125 | 64,7 | 1,8 | 116 | 48 |
| Ciechanów | Ul. 17 stycznia 3 | 19-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m nad poziomem terenu w odległości 3,5 m od budynku mieszkalnego. | 70,5 | 1,7 | 1121 | 168 | 67,2 | 1,8 | 119 | 64 |
| Jedlińsk | Droga krajowa nr E77 | 11-05-2006 | Zlokalizowany ok. 100 m za mostem na rzece Radomce w kierunku Warszawy, 10 m od skrajnego pasa drogi w kierunku wschodnim, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu. | 74,8 | 2,0 | 1252 | 276 | 72,6 | 2,0 | 297 | 186 |
| Jedlińsk | Droga krajowa nr E77 | 22-09-2006 | Zlokalizowany ok. 100 m za mostem na rzece Radomce w kierunku Warszawy, 10 m od skrajnego pasa drogi w kierunku wschodnim, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu. | 75,2 | 2,0 | 1366 | 287 | 73,0 | 2,0 | 465 | 131 |
| Marki | Fragment ul. Piłsudskiego na wysokości ul. Rejtana | 11-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 74,1 | 0,92 | 2157 | 413 | 72,8 | 1,04 | 304 | 157 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu. | 61,9 | 0,94 | 2157 | 413 | 63,1 | 1,21 | 304 | 157 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu. | 63,4 | 0,92 | 2157 | 413 | 63,7 | 1,10 | 304 | 157 |
| Marki | Fragment ul. Piłsudskiego na wysokości ul. Rejtana | 19-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 74,3 | 1,0 | 2218 | 273 | 73,2 | 1,1 | 354 | 261 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu. | 62,9 | 1,0 | 2218 | 273 | 61,5 | 1,1 | 354 | 261 |
| Mińsk Mazowiecki | Ul. Warszawska 161 | 18-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 7 m od skrajnego pasa ruchu. | 71,9 | 0,92 | 1201 | 180 | 71,7 | 0,93 | 298 | 86 |
| Mińsk Mazowiecki | Ul. Warszawska 161 | 24-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 7 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,7 | 1,0 | 1108 | 211 | 71,2 | 1,1 | 257 | 87 |
| Ostrołęka | Ul. Goworowska 32 | 26-06-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 65,4 | 0,5 | 409 | 14 | 57,4 | 0,6 | 129 | 5 |
| Ostrołęka | Ul. Goworowska 32 | 09-11-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 63,8 | 0,5 | 340 | 19 | 56,7 | 0,6 | 110 | 3 |
| Ostrów Mazowiecka | Przy skrzyżowaniu: Warszawa -Białystok i Ostrów Mazowiecka - Różan | 27-07-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,2 | 0,9 | 597 | 284 | 55,6 | 0,6 | 208 | 268 |
| Ostrów Mazowiecka | Przy skrzyżowaniu: Warszawa -Białystok i Ostrów Mazowiecka - Różan | 05-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu. | 65,2 | 0,9 | 554 | 271 | 59,2 | 1,1 | 209 | 237 |
| Paprotnia | Ul. Sochaczewska 90 | 27-06-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 8 m od skrajnego pasa ruchu. | 71,3 | 1,3 | 840 | 189 | 71,9 | 1,3 | 250 | 238 |
| Paprotnia | Ul. Sochaczewska 90 | 23-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 8 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,4 | 1,3 | 857 | 237 | 71,4 | 1,3 | 258 | 177 |
| Płock | Al. Kilińskiego przy ul. Krótkiej | 19-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 9 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,3 | 1,3 | 783 | 191 | 67,1 | 1,3 | 236 | 72 |
| Płock | Al. Kilińskiego przy ul. Krótkiej | 27-09-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 9 m od skrajnego pasa ruchu. | 71,1 | 1,3 | 965 | 219 | 68,4 | 1,3 | 226 | 109 |
| Płock | Ul. Kolejowa 26/2 | 21-06-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 74,2 | 1,3 | 1099 | 159 | 71,1 | 1,3 | 256 | 64 |
| Płock | Ul. Kolejowa 26/2 | 11-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 75,1 | 1,3 | 1071 | 164 | 71,0 | 1,3 | 180 | 97 |
| Płock | Ul. Piłsudskiego 50 | 01-06-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu. | 68,4 | 1,3 | 1737 | 111 | 62,2 | 1,3 | 379 | 58 |
| Płock | Ul. Piłsudskiego 50 | 25-09-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,5 | 1,3 | 1618 | 128 | 60,7 | 1,3 | 430 | 49 |
| Płock | Ul. Wyszogrodzka 161 | 24-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu. | 67,1 | 1,3 | 1211 | 117 | 62,3 | 1,3 | 197 | 40 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 32 m od skrajnego pasa ruchu. | 64,7 | 1,3 | 1211 | 117 | 59,9 | 1,3 | 197 | 40 |
| Płock | Ul. Wyszogrodzka 161 | 09-09-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu. | 70,1 | 1,3 | 1329 | 128 | 62,2 | 1,3 | 190 | 36 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m w odległości 32 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,6 | 1,3 | 1329 | 128 | 59,3 | 1,3 | 190 | 36 |
| Pułtusk | Droga krajowa nr 61, ul. 3 Maja 1 | 17-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m nad poziomem terenu w odległości 3,5 m od budynku szpitala. | 71,3 | 1,8 | 659 | 111 | 67,2 | 1,9 | 105 | 34 |
| Pułtusk | Droga krajowa nr 61, ul. 3 Maja 1 | 11-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m nad poziomem terenu w odległości 3,5 m od budynku szpitala. | 72,2 | 1,8 | 731 | 139 | 66,8 | 1,8 | 101 | 43 |
| Rembertów | Droga krajowa nr E77 | 23-06-2006 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi w kierunku zachodnim , na wysokości 4 m nad poziomem terenu. | 74,4 | 2,0 | 1575 | 164 | 72,3 | 2,0 | 783 | 125 |
| Rembertów | Droga krajowa nr E77 | 18-10-2006 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi w kierunku zachodnim , na wysokości 4 m nad poziomem terenu. | 74,0 | 2,0 | 1348 | 161 | 72,2 | 2,0 | 646 | 125 |
| Siedlce | Ul. Warszawska 129 | 29-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 8 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu. | 68,5 | 0,93 | 747 | 45 | 62,3 | 1,42 | 104 | 18 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu. | 65,9 | 0,93 | 747 | 45 | 60,2 | 1,43 | 104 | 18 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,2 | 0,93 | 747 | 45 | 66,6 | 1,45 | 104 | 18 |
| Siedlce | Ul. Warszawska 129 | 26-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 8 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu. | 69,0 | 1,0 | 914 | 59 | 63,3 | 1,3 | 233 | 25 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,4 | 1,0 | 914 | 59 | 61,0 | 1,3 | 233 | 25 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 1,5 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,2 | 1,0 | 914 | 59 | 66,6 | 1,3 | 233 | 25 |
| Stary Gózd | Droga krajowa nr E77 | 01-06-2006 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi w kierunku zachodnim , na wysokości 4 m nad poziomem terenu. | 74,7 | 2,0 | 1034 | 248 | 73,4 | 2,0 | 243 | 173 |
| Stary Gózd | Droga krajowa nr E77 | 10-11-2006 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi w kierunku zachodnim , na wysokości 4 m nad poziomem terenu. | 74,7 | 2,0 | 1377 | 333 | 73,7 | 2,0 | 261 | 191 |
| Zaborów | Droga krajowa nr E77 | 01-06-2006 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi w kierunku zachodnim , na wysokości 4 m nad poziomem terenu. | 74,9 | 2,0 | 1028 | 255 | 74,0 | 2,0 | 411 | 158 |
| Zaborów | Droga krajowa nr E77 | 12-10-2006 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi w kierunku zachodnim , na wysokości 4 m nad poziomem terenu. | 75,6 | 2,0 | 1395 | 240 | 74,2 | 2,0 | 416 | 183 |

- ∆ LAeq – niepewność równoważnego poziomu dźwięku

Podsumowanie

Badania monitoringowe hałasu przeprowadzone w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykazały, że hałas komunikacyjny w dalszym ciągu jest jednym z największych zagrożeń i uciążliwości. Prawie wszystkie pomiary wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i nocy. Na podstawie pomiarów wykonanych w 2006 r. i wcześniejszych można stwierdzić, że największe zagrożenie hałasem występuje w większych miastach  takich jak: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka i Mińsk Mazowiecki, a poza miastami przy drogach, na których odbywa się ruch tranzytowy. W Warszawie dodatkowo występuje hałas lotniczy i tramwajowy stanowiący istotny składnik klimatu akustycznego.