Tabela.  Wyniki pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych wykonanych w 2006 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

| Miejscowość | Ulica | Data pomiaru | Temp. [C0] | Wilgot. [%] | Pasmo (5 - 100 ) [Hz] | Pasmo (6 – 500) [Hz] | Pasmo (0,012 – 1) [kHz] | Pasmo (0,12 – 10) [kHz] | Pasmo (1,2 – 100) [kHz] | Pasmo (0,1 – 1000) [MHz] | Pasmo (0,1 – 40000) [MHz] | Pasmo (0,1 – 30000) [MHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | E [V/m] | H [A/m] |
| Warszawa | Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej | 09.10.2006 | 16.0 | 60 | 0,06 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,1 | 0,40 | 0,1 | 0,13 | 0,3 | 0,05 | 1,19 | <0,8 | 0,001 |
| Warszawa | Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich | 09.10.2006 | 17,3 | 57 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,04 | 0,3 | 0,04 | 2,09 | 2,09 | 0,017 |
| Warszawa | Teren posesji przy ul. Konwaliowej 12 | 20.03.2006 | 3,0 | 65 | 0,1 | 0,08 | 0,3 | 0,13 | 0,5 | 0,18 | 0,2 | 0,11 | 0,3 | 0,13 | 0,20 | 0,17 | 0,015 |
| Warszawa | Skrzyżowanie ulic Waszyngtona i Saskiej | 10.08.2006 | 25,3 | 62 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,27 | 0,04 | 0,56 | 0,77 | 0,021 |
| Warszawa | Park przy ul. Górczewskiej w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej i trasy kolejowej | 21.08.2006 | 20,6 | 57 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,3 | 0,04 | 0,24 | 0,45 | 0,009 |
| Warszawa | Okolice skrzyżowania ulic Puławskiej i Odolańskiej | 21.08.2006 | 24,4 | 60 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,4 | 0,05 | 0,26 | 0,45 | 0,008 |
| Warszawa | Parking przy Szpitalu Onkologicznym na Ursynowie na wysokości ul. Pileckiego | 23.08.2006 | 22,8 | 61 | 0,6 | 0,01 | 0,6 | 0,03 | 0,6 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,05 | 0,65 | 1,23 | 0,011 |
| Warszawa | Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i ulicy Jana Pawła II | 24.08.2006 | 20,3 | 68 | 0,3 | 0,06 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,06 | 0,2 | 0,04 | 0,3 | 0,05 | 1,37 | 1,60 | 0,009 |
| Ciechanów | Przy ulicy Małgorzackiej | 13.04.2006 | 15,4 | 40 | 0,7 | 0,19 | 0,7 | 0,15 | 0,7 | 0,21 | 0,3 | 0,10 | 0,3 | 0,04 | 0,29 | 0,35 | 0,018 |
| Ostrołęka | Skrzyżowanie ulic Targowej i Gen. A. Zawadzkiego | 05.04.2006 | 7,0 | 68 | 0,5 | 0,24 | 0,98 | 0,14 | 0,99 | 0,16 | 0,7 | 0,12 | 0,5 | 0,11 | 0,20 | 0,10 | 0,24 |
| Siedlce | Przy ulicy Błonie | 19.04.2006 | 23,1 | 46 | 0,1 | 0,22 | 0,2 | 0,30 | 0,2 | 0,53 | 0,2 | 0,48 | 0,3 | 0,43 | 0,62 | 1,14 | 0,024 |
| Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych | 10 kV/m | 60 A/m | 10 kV/m | 3÷60 A/m | 10 kV/m | 3÷60 A/m | 10 kV/m | 3÷60 A/m | 10 kV/m | 3÷60 A/m | 7÷20 V/m | 7÷20 V/m | 3 A/m |

Objaśnienia:

- Temp. – temperatura powietrza w trakcie pomiarów

- Wilgot. – wilgotność powietrza w trakcie pomiarów

- E – natężenie pola elektrycznego

- H – natężenie pola magnetycznego

- Pasmo – pasmo częstotliwości, w którym mierzono pole elektryczne lub magnetyczne

- W nawiasach kwadratowych „[ ]” podano jednostkę danej wielkości